## Slide 1
增强现实维修原型系统
设计方案简介
汇报人: 南京航空航天大学 刘宇
南京航空航天大学 阮桥

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
项目概况
02
系统总体设计
03
项目进展

## Slide 3
项目概况
01

## Slide 4
项目概况
利用增强现实技术，将维修工艺要求直接标记在维修视频中。划分软件模块，设计增强现实维修原型系统的软件架构，开发增强现实维修原型系统，实现电子等相关产品维修视频的虚实融合示教。
1.传统的图像识别和信息增强技术不能满足工业上对虚拟信息进行精确，逼真地叠加要求。
2.传统维修视频缺少示教信息，与维修工艺技术要求相对孤立等问题。
增强现实技术
维修视频
标记
维修工艺
虚实融合示教
3.提高工作人员维修效率，维修的正确率，以及提高对新员工的培养效率。

## Slide 5
项目概况
维修视频标记信息管理
维修三维跟踪注册
维修视频标记
维修示教视频管理
主要功能模块要求
模块化
扩展性
可靠性
通用性
其他要求

## Slide 6
项目概况
维修视频标记信息管理
维修三维跟踪注册
维修视频标记
维修示教视频管理
对三维模型、维修工艺及技术要求等信息进行建模，提供各类维修视频标记信息的分类关联功能，能够对标记数据进行查改删等管理，用于维修视频中的虚实融合标记。
。
对视频中的维修物体进行识别，检测其真实位姿状，实现虚拟引导信息在维修视频真实环境中的实时定位与配准。
包括标记信息的查询和选择、标记物的渲染设置，位姿调整等功能，实现维修视频中叠加显示与维修操作相关的特定虚拟维修引导信息，并输出用于示教的维修视频。
维修示教视频的分类、增加、删除、修改等管理操作以及维修视频的查询、播放功能，提供维修视频与维修工艺的关联功能，实现维修视频的统一存储和使用。
。

## Slide 7
系统总体设计
02

## Slide 8
系统总体设计
增强现实维修原型系统
硬件系统
服务器
AR摄像头
软件系统
维修标记信息管理模块
识别摄像头
维修平台
物体三维跟踪注册模块
维修示教视频管理模块
维修信息标记模块
系统功能模块
系统层次组成结构图
系统功能模块
维修标记信息管理模块
维修示教视频管理模块
维修信息
标记模块
物体三维跟踪注册模块
增强
信息建模
基于视觉的
双传感器融合跟踪注册方法
虚实遮挡算法
交互式的
视频标记技术
主要功能模块的技术支持

## Slide 9
系统总体设计
标记信息分类
标记信息编辑
标记信息查询
标记信息删除
示教视频分类
视频的查删改
标记信息查询，选择
标记信息的姿态设置
维修物体识别跟踪
个人信息管理
个人信息管理
维修示教视频管理模块
三维跟踪注册模块
系统功能子模块
维修视频信息标记模块
用户管理
用户权限管理
个人信息管理
系统功能模块
系统功能子模块
维修视频标记信息模块
维修员
设计员
管理员
系统的总体框图
数据库

## Slide 10
系统总体设计
硬件设计
识别摄像头
YS-H1200
对正在进行维修零部件的目标识别和位姿估计。
AR摄像头
YS-H1200
将虚拟工艺等信息在三维空间上进行配准，并进行叠加渲染。
服务器，显示器
对识别摄像头与AR摄像头的数据传输进行处理，对标记信息与视频信息进行管理以及作为人机交互的媒介。
维修平台
进行零部件的维修以及其他硬件设备的固定及安置。

## Slide 11
系统总体设计
硬件设计
识别摄像头
YS-H1200
AR摄像头
YS-H1200
服务器
显示器
型号 | YS-H1200
分辨率 | 1280*720，1920*1080
传感器尺寸 | 1/2.3英寸
帧率 | 30帧/s
硬件的主要技术参数：
CPU | AMD R9 3900X 12核心24线程
显卡 | 铭瑄 1660S- 6Gb显存
内存 | 金士顿 16G*2 3200MHz
主板 | 微星 X570 EDGE WIFI
固态硬盘 | 西部数据512G
显示器 | AOC 23.8英寸 IPS 2K

## Slide 12
开发环境
1
2
3
Unity
Vuforia
系统总体设计
开发环境：
1.硬件：2.4GHz处理器，8+GB内存，500+GB硬盘
2.操作系统：win10
3.数据库：mysql
Visual Studio 2019
4
OpenCV
5
OpenGL
开发工具

## Slide 13
系统总体设计
软件设计
系统功能
模块
维修标记信息管理模块
维修示教视频管理模块
维修信息标记模块
物体三维跟踪注册模块
功能点1
用户管理
功能点2
个人信息管理
功能点3
系统信息
系统主界面示意图
功能模块选择区
最近维修项目浏览区
主功能区

## Slide 14
系统总体设计
软件设计
维修标记信息管理模块
维修示教视频管理模块
系统功能
模块
物体三维跟踪注册模块
维修信息标记模块
功能点1
标记信息的分类关联、组织、转换、重构
功能点2
标记信息增、删、改、查。
系统维修标记信息管理模块界面示意图
其他信息
录入区
文本信息
录入区
信息树结构
浏览区
数据库信息
浏览区

## Slide 15
系统总体设计
软件设计
维修示教视频管理模块
维修标记信息管理模块
系统功能
模块
物体三维跟踪注册模块
维修信息标记模块
功能点1
维修示教视频的分类管理
功能点2
维修视频查询，播放功能。
系统维修示教视频模块界面示意图
视频播放
区
文本信息
录入区
数据库信息
记录区
维修项目视频
关系浏览区

## Slide 16
系统总体设计
软件设计
系统功能模块
维修标记信息管理模块
维修示教视频管理模块
增强信息建模
根据对维修作业的认知，分析多媒体呈现工艺信息的处理过程，对维修工艺进行文字、图像等多媒体呈现形式的标记信息进行分类并面向基本信息模型进行多媒体信息呈现的建模。
同时对维修工艺的多媒体信息，维修示教视频等数据进行分类组织、转换、关联，从而转换成在增强现实维修的数据信息库。
增强信息建模
IDEF1X建模
关键技术

## Slide 17
系统总体设计
软件设计
IDEF1X建模
IDEF的含义是集成计算机辅助制造。
IDEF1X 信息模型，包含若干个实体，每个实体由若干属性构成，能将维修工艺卡的工艺信息以基本维修工艺的形式保留，从而转换成在增强维修内容编辑中的基本维修工艺信息库。
IDEF1X
更丰富的语义和规则
改进的模型化过程
增强的图形表达能力
关键技术

## Slide 18
系统总体设计
软件设计
维修信息标记模块
维修示教视频管理模块
系统功能
模块
物体三维跟踪注册模块
维修标记信息管理模块
功能点1
标记信息查询，选择
功能点2
标记信息的姿态设置
系统维修标记模块界面示意图
模型浏览区
渲染设置区
主视频区
操作日志区

## Slide 19
系统总体设计
软件设计
物体三维跟踪注册模块
维修信息标记模块
关键技术
基于视觉的
双传感器融合跟踪注册方法
基于模型的
虚实遮挡处理
方法
交互式的
视频标记技术
维修示教视频
通过查询，调整标记信息或人工编辑输入零部件的维修工艺信息，来实现更加友好的可视化内容，最后通过OpenGL渲染引擎实时将选择或输入的标记信息渲染到真实场景中。

## Slide 20
系统总体设计
软件设计
关键技术
基于视觉的双传感器融合跟踪注册方法由识别跟踪和视频信息增强两模块组成。
维修任务
Wecam1
Wecam2
识别跟踪
视频信息注册
TCP
1
2
Vuforia
OpenCV-Aruco
基于视觉的双传感器融合跟踪注册方法工作流程图
采用双摄像机对场景进行拍摄，位于场景正上方的摄像机对零部件进行识别，并通过TCP/IP通信协议实时传输到增强视频流端；位于一侧的摄像机将虚拟模型注册到真实场景中

## Slide 21
采集摄像头视频
渲染真实场景
深度图
渲染虚拟场景
提取虚拟场景
深度图
逐点比较场景深度图真实深度小于虚拟
填充真实场景像素值
填充虚拟场景像素值
虚实融合视频
Y
N
虚实遮挡处理流程图
视频融合函数依次处理摄像头的真实场景的原始视频中每个像素点和计算机生成的虚拟场景中每个对应点的像素点，并将两者的深度信息进行比较，如果真实场景的原始视频在该像素的深度值较小，则将虚实融合图像中对应像素填充为原始视频的像素，否则填充为虚拟场景像素值。
系统总体设计
软件设计
关键技术

## Slide 22
系统总体设计
软件设计
系统登陆
用户管理
标记信息管理模块
维修信息标记模块
三维跟踪注册模块
维修视频管理模块
退出
数据库
数据库
系统功能模块
Y
Y
N
功能信息引导，日志记录
本系统整体采用Qt架构。
系统运行流程图

## Slide 23
系统总体设计
创新点
1
传统的图像识别和信息增强技术不能满足工业上对虚拟信息进行精确的叠加要求。
能够针对相关电子产品，进行维修对象识别，以及电子产品虚拟工艺信息的精确叠加的要求。
2
传统维修视频缺少示教信息，与维修工艺技术要求相对孤立等问题。
利用增强现实技术，将维修工艺要求直接标记在维修视频中，实现虚实融合示教。

## Slide 24
项目进展
03

## Slide 25
项目进展
进度安排
2020.12
2021.04-2021.05
2021.03-2021.04
2021.01-2020.03
2020.12-2021.01
设计方案
关键技术
研究
软件功能
开发
数据库设计
软件系统
测试

## Slide 26
项目进展
成果展示
硬件平台实物图
维修模型实物图
部分功能初步实现图

## Slide 27
项目进展
问题及下阶段安排
数学模型
工艺信息
  三维跟踪与注册依赖于模型，否则无法实现识别与跟踪。
  缺少工艺信息，无法完善其标记信息的数据库
缺少数学模型及相关的工艺信息
2021.3.31
2021.5.30
2021.6.25
下阶段安排
完成系统初步开发
完成系统开发与测试
完成系统测试与验收

## Slide 28
感谢聆听